## Slide 1: 甲状腺结节图像智能识别与辅助诊断系统
Notes: 参赛项目题目：甲状腺结节图像智能识别与辅助诊断系统

## Slide 2: 甲状腺生理示意图
正面
反面
锥状体、甲状腺峡、右叶、左叶、气管
参考值：侧叶前后径、左右径小于2cm,上下径4-5cm，峡部前后径小于0.3cm

## Slide 3: 甲状腺超声图像
横切面
纵切面

## Slide 4: 甲状腺结节分类
甲状腺结节是甲状腺中异常组织块的总称
良性结节：甲状腺瘤、结甲、单纯甲状腺肿等
恶性结节：乳头状癌、滤泡状癌、髓样癌等
Notes: 良性和恶性更细化一些

## Slide 5: 甲状腺恶性结节病理分型
滤泡状癌
约10%
约3-5%
约2-5%
Chart: 甲状腺恶性结节病理分型
| 乳头状癌 | 滤泡状癌 | 髓样癌 | 未分化癌 | 其他
 | 0.8 | 0.1 | 0.04 | 0.035 | 0.025
Notes: 按最新数据统计，乳头状癌占到约90%

## Slide 6: 甲状腺结节良恶性诊断指标
8大核心指标（甲状腺乳头状癌）
  ·形态：圆形、椭圆形、不规则
  ·回声：极低、低、等回声、高回声、混合回声
  ·边界：锐利、清晰、模糊、分叶
  ·钙化：位置、数量、大小
  ·纵横比：前后径/左右径
  ·包膜：筋膜信号连续、中断
  ·性质：实性、实囊性、囊实性、囊性
外围指标：血流情况（桥本氏病（血流情况很重要）髓样癌（血流一般）乳头状癌（乏血））、转移特征、肿块硬度图像

## Slide 7: 核心指标：纵横比(A/T)
Anteroposterior to transverse diameter ratio
纵径: 前后最大径
横径: 平行的最大径
恶性结节A/T>1比良性结节的发生率明显增高（约32.7-83.6%为恶性，7.5-18.5%为良性）
Notes: 如果有可能，最好能找到特异性、敏感性数据

## Slide 8: 钙化
钙化一般由细胞死亡所致
钙化分类：微小钙化 常见于恶性肿瘤 特异性很高 但是敏感性很低
蛋壳状钙化常见于良性结节
微小钙化
蛋壳状钙化
Notes: 1）每种钙化下面需要有文字类型说明；2）颗粒状钙化（粗大钙化）的形成原理和实例图

## Slide 9: 甲状腺良性结节（典型类型）
小的囊性结节
内伴/不伴点状强回声
有时有渗出的结晶钙化

## Slide 10: 桥本甲状腺炎
多个小的低回声实性结节和粗糙的带状回声
桥本甲状腺炎有癌变的可能

## Slide 11: 乳头状癌
实性低回声结节
内见细小斑点状钙化

## Slide 12: 滤泡状
包膜侵蚀
特征在图像上不明显

## Slide 13: 髓样癌
实性低回声
结节伴粗大钙化

## Slide 14: 数据基础
开源的DDTI甲状腺结节数据库（几百张）
团队通过网络爬虫收集的甲状腺结节数据

## Slide 15: 项目思路
学习顶尖医生的诊断逻辑
对数据进行采集、清洗、标注和分析
利用深度学习工具训练模型
运用模型进行辅助诊断